Türkiye Cumhuriyeti

Milli Eğitim Bakanlığı

İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü

KFW Tarafından Avrupa Birliği Adına Yönetilen Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim Projesi kapsamında inşa edilen Kahramanmaraş İlinde 4 okulun (Prefabrik), Kilis İlinde 5 okulun(Prefabrik), Kayseri İlinde 1 okulun(Prefabrik) olmak üzere Toplam 10 Okulun Donatım Malzemeleri ve Tefrişatı Alım İşi

(FRIT-KFW-PF-05)

Teknik Şartname

2022

# PREFABRİK OKULLAR İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

      - İŞİN ADI:

AB Mali İmkân Kapsamında FRIT Fonu Bünyesinde KfW Yürtücülüğü İle Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğt Prj Çerçev Gkas Eğt Alt Yapsını Dstk Amacı İle İnşa Edilen 10 Okulun Büro Malzemeleri ve Donatım Eşyalarının Alımı ve Kurulumu İşi

      - İŞİN KONUSU:

Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim II Projesi kapsamında inşa edilen okulların eğitime açılabilmesi için gerekli büro malzemeleri ve donatım eşyalarının temin edilmesi ve kurulmasıdır.

# TANIMLAR:

Bu şartnamede geçen;

Kurum	: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

İdare	: İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü

İstekli	: İhaleye talip olan gerçek veya tüzel kişiliği,

Yüklenici		:Bu şartname hükümlerine göre okul donanım malzemesi tedariğini yüklenen

tüzel veya gerçek tüzel kişiyi,

Malzeme	: Yaptırılacak çeşitli büro malzemeleri ve okul donatım eşyalarını ifade eder.

      - MALZEMELERİN ÖZELLİK VE MİKTARI:

Proje kapsamında donatımı yapılacak 10 adet 23 derslikli prefabrik eğitim yapılarının farklı birimleri bazında değişen donatım ihtiyaçları söz konusudur. Bu sebeple alınacak donatımlar paketler halinde tanımlanmış ve aşağıda detaylı şekilde belirtilmiştir.

16 Okul için donatım paketleri bazında toplam adetler aşağıdaki gibidir;

| Kalem No | Cinsi | Miktarı (Adet) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Derslik Paketi (İlkokul) | 230 |
| 2 | Müdür ve Müdür Yardımcısı Odası Paketi | 10 |
| 3 | Öğretmenler Odası Paketi | 10 |
| 4 | İbadethane Paketi | 10 |
| 5 | Teknolojik Donatım Paketi | 10 |
| 6 | Muhtelif Eşya Paketi | 10 |
| 7 | Nakliye ve Montaj | 10 |

Yüklenici özellikleri aşağıda tanımlanan tamamı sıfır, orijinal ve 5. Maddede tanımlandığı üzere paketlenmiş malzemeleri idareye iş süresinde temin edecektir.

4.1. DERSLİK PAKETİ:

İnşa edilen okullarda bulunan toplam 230 adet dersliği kapsamaktadır. Söz konusu derslikler için her bir pakette bulunacak malzemelerin adetleri ve teknik özellikleri aşağıda sunulmuştur.

    - Derslik Donatım Takımı Listesi

- Çift kişilik öğrenci sırası ve sandalyesi	: 12 adet

- Çift kişilik ayarlanabilir öğrenci sırası ve sandalyesi : 3 adet

- Laminat yazı tahtası	: 1 adet

- Öğretmen kürsüsü            : 1 adet

- Üçlü çerçeve takımı         : 1 adet

- Öğretmen sandalyesi        : 1 adet

- Dosya dolabı                     : 1 adet

    - Derslik Donatım Paketi Teknik Özellikleri

      - Çift Kişilik Öğrenci Sırası ve Sandalyeleri (14 Adet)

- Masa tablası 45x110 cm boyutlarında olup versalit olarak üretilecektir.

- Taşıyıcı kısımlar 25x50x1,5mm ve 20x30x1,2mm oval veya kutu profil üretilecektir.

- Sıranın kitaplık gözü Q5 mm kalınlığında transmisyon milinden sele olarak üretilecektir.

- Masanın ön yüzünde ön panel bulunacaktır.

- Sıra ve koltukların tüm metal kısımları elekrostatik toz boya kullanılarak imal edilecektir.

- Sıra masasının yanında bir adet askılık bulunacaktır.

- Sıranın yere değen kısımlarında plastik pabuç kullanılacaktır.

- Sıra ve sandalyede 25x50x1,5 ,20x30x1.2mm-15X30X1,2 mm,Q21X1,2mm Profil Boru kullanılacaktır.

- Sandalyenin sırt ve oturak kısmı versalit olarak üretilecektir.

- Sandalyelerin bireysel oturma genişliği asgari 39x35 olacaktır. Sandalye oturma yüksekliği ilkokul için 350-400 mm, ortaokul için 410-430 mm, lise için 440-460 mm arasında olacaktır.

- Sandalyenin tüm metal kısımları elektrostatik toz boya ile boyanacaktır.

- Sandalyenin yere değen kısımları için plastik pabuç kullanılacaktır.

- Hem sıra yüksekliği okul tipine göre; ilkokul için 635-645 mm, ortaokul için 690-720 mm ve lise için 750-770 mm arasında olacaktır. Sıra yüksekliği tedarik sürecinde idare tarafından yükleniciye bildirilecektir.

      - Çift Kişilik Ayarlanabilir Öğrenci Sırası ve Sandalyeleri (1 Adet)

- Masa tablası 45x110cm ebatlarında olup versalit olarak üretilecektir

- Taşıyıcı kısımlar 25x50mm oval profil olarak üretilecektir.

- Sıranın kitaplık gözü Q7mm transmisyon milinden sele olarak imal edilecektir.

- Masanın ön yüzünde ön panel bulunacaktır.

- Tüm metal kısımlar elektrostatik boya ile boyanacaktır

- Sıranın yere değen kısımları için estetik yapıya uygun olarak (PE) plastik pabuç kullanılacaktır

- Sandalye sırt ve oturak versalit olarak üretilecektir.

- Sandalyenin tüm metal kısımları elektrostatik toz boya ile boyanacaktır.

- Sandalyenin yere değen kısımları için estetik yapıya uygun olarak (PE) plastik papuç kullanılacaktır.

- Sıra ve sandalye 5 kademe yükseklik ayarlı olacaktır.

- Ayarlanabilir öğrenci sırası sınıfta yer alan diğer sıralar ile aynı renkte olacaktır.

      - Laminat Beyaz Yazı Tahtası (1 Adet)

- Yazı tahtası 240x120cm ölçülerinde yapılacaktır.

- Yazı tahtasında 0.50mm laminant yüzey altına 8 mm E1 Kalite sunta preslenme kullanılacaktır.

- Yazı tahtasında kullanılacak malzeme su ile temizlenebilir, leke tutmaz, parlama yapmaz, çizilmez deforme olmaz özelliklerde olacaktır.

- Yazı tahtasının kenarlarında asgari 20x18 mm ölçülerinde ve en az 1 mm et kalınlığında eloksallı dekoratif alüminyum profil ile çerçeve dönülecektir.

- Yazı tahtasının üst kısmındaki çerçeve profiline harita vb. malzemelerin asılabilmesi için en az iki adet plastik veya alüminyum aparatlar takılı olacaktır.

- Yazı tahtasının alt kenarında yazı tahtası boyunca alüminyum tebeşirlik profili bulunacaktır.

- Alüminyum tebeşirliğin yan kenarları plastik kapama ile kapatılacaktır.

- Yazı tahtasının dört köşesinde, alüminyum profilin içine geçme plastik köşe takozları bulunacaktır.

- Yazı tahtasının köşesindeki plastik takozlar üzerinde montaj için delikler bulunacak ve deliklerin üzeri plastik tapalarla kapatılacaktır.

- Yazı tahtası yüzeyinde herhangi bir gönyesizlik ezik, çizik, çatlak, kabarma gibi kusurlar olmayacaktır.

- Yazı tahtasının her iki yüzey kaplaması eksiz ve tek parça olacaktır.

      - Öğretmen Kürsüsü (1 Adet)

- Öğretmen kürsüsü 60x110x75 cm ölçülerinde olacaktır.

- Öğretmen kürsüsü tüm görünen kenar kaplamalarında 2mm PVC kullanılacaktır.

- Öğretmen kürsüsü çalışma tablası kalıpla şekillendirilmiş ve kaplanmış yoga levha (Wersalit) ten üretilecektir.

- Kürsünün ayakları metal profil borudan olacaktır. Kullanılacak profil borular projesinde belirtilen ölçü ve et kalınlığında, kaynağa elverişli, düzgün, eziksiz, pürüzsüz, çatlaksız, ve passız olacaktır.

- Metal iskelet birleşme yerlerinde kayma ve taşma olmayacaktır.

- Metal iskeletler elektrostatik toz boya ile boyanacaktır.

- Masa ayaklarına düşmeyecek şekilde içe geçmeli tırnaklı plastik pabuç takılacaktır.

      - Üçlü Çerçeve Takımı (1 Adet)

- Çerçeve takımı asgari 40x60 cm ölçülerinde yapılacaktır.

- Çerçeve takımı Atatürk Resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitâbesi’nden oluşacaktır.

- Atatürk Resmi, İstiklal Marşı, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, Eylül 2006 Tarih ve 2588 sayılı Tebliğler dergisi ile 9.8.2006 tarihli, 26254 sayılı resmi gazetede belirtilen özelliklerde basılacaktır.

- Atatürk Resminin altında “MUSTAFA KEMAL ATATÜRK” yazısı ve “1881-1938”tarihleri yer alacaktır.

- İstiklal Marşı tablosunun üst tarafında dalgalanan Türk bayrağı, alt kısmında ise İstiklal Marşı metni yer alacaktır. Stilize edilmiş meşale alevine zeminde %10 siyah filigran olarak yer verilecektir.

- Gençliğe Hitabe tablosunun üst tarafında Atatürk görseli, alt kısımda ise Gençliğe hitabe metni yer alacaktır. Stilize edilmiş meşale alevine zeminde %10 siyah filigran olarak yer verilecektir.

- Resim ve yazılar 70-80 gr/m² ağırlığında mat kuşe veya 1. hamur kağıda basılmış olacaktır.

- Lamine levhalara yapılan resim ve yazıların baskı kalitesi yüksek çözünürlükte olacak, resim ve yazılarda solma, renk atma ve bozulmalar olmayacaktır.

- Çerçevelerin düzgün olarak duvara asılması için çerçeve arkasına ve üst kısa kenarına yeterli çap ve derinlikte bir adet delik delinecektir.

      - Öğretmen Sandalyesi (1 Adet)

- Öğretmen sandalyesi yıldız nikel krom kaplama ayaklı, amörtisörlü ve dikey hareketli özellikli olacaktır. Ayak malzemesi metal sac olacaktır.

- Sandalye ayak çapı 62 cm ve oturma yüzeyi 50x49 cm, arkalık 50x51cm olacaktır.

- Sandalyede süngersiz sabit metal ve siyah polipropilen kolçak bulunacak olup bel destek fonksiyonu hareketli olacaktır.

- Sandalye arkalığı süngersiz imal edilmekle beraber arkalık döşeme malzemesi file kumaş olacaktır.

- Sandalye oturak ve sırt ayrı gövde olacaktır. Oturak çelik konstrüksüyonsuz dökme sünger yapılacak olup oturak döşemesinde suni deri kumaş kullanılacaktır.

      - Dosya Dolabı

- Dosya dolabı 80x40x120 cm ölçülerinde yapılacaktır.

- Üst tabla kalınlığı 30mm,gövdesi ise  18mm MYL den imal edilecektir.

- 2 adet dolap kapağı 18mm ML'den üretilmiştir.

- Dolapta 1. sınıf menteşeler kullanılacaktır.

- Dolap içerisinde 2 sıra raf bulunacaktır.

- Raflar 18 mm MYL den imal edilecek olup kenarları 0.40mm şok darbe önleyici ithal PVC ile kaplanacaktır.

- Dolabın yerle temas eden yüzeylerine 4 adet 5*5*6cm ebatlarında  plastik geçme ayak kullanılacaktır.

- Dolap arkalığı 8 mm MYL olup gövdeye kanal açılarak montajlanacaktır.

- Dolaplar yüklenicinin tercihine göre demonte veya monte edilmiş halde teslimat noktasına getirilecektir. Demonte getirilen ürünlerin montajı yükleniciye aittir.

- Ahşap kısımlarda renk desen farklılığı, gönyesizlik ezik, çizik, çatlak, kabarma gibi kusurlar olmayacaktır.

      - Sınıf Kapı İsimlikleri

- Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Kılavuzuna uygun üretilecektir.

- Asgari 10*25 cm ölçülerinde olacaktır.

- Duvara askı aparatı bulunacaktır.

- Alüminyum, taşınabilir ve değiştirilebilir olarak imal edilecektir.

    - Malzeme Standart Ve Kalite İle İlgili Hususlar

İşin yapımında 1. sınıf ve TSE standartlı malzemeler kullanılacak ve iş, tekniğine uygun kaliteli işçilikle yapılacaktır.

  - MÜDÜR ve MÜDÜR YARDIMCISI ODASI PAKETİ:

Donatımı yapılacak 10 okulun her birinde bir adet müdür ve bir adet müdür yardımcısı odası bulunmaktadır. Söz konusu odada bulunacak malzeme ile ilgili teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.

    - Müdür ve Müdür Yardımcısı Odaları Takım Listesi

# Çalışma Takımı			: 2 adet

# (Her Takım İçin: Çalışma Masası 1 Adet, Etejer 1 Adet, Sehpa 2 Adet)

# Askılık				: 2 adet

# Camlı Dolap			: 4 adet (1 Müdür Odası, 3 Müdür Yrd. Odası)

# Toplantı Masası			: 1 adet (Müdür Odası)

# Çalışma Koltuğu			: 2 adet

# Misafir Koltuğu			: 8 adet

# Toplantı Koltuğu			: 6 adet (Müdür Odası)

    - Müdür ve Müdür Yardımcısı Odası Teknik Özellikleri

      - Çalışma Takımı

Çalışma Masası

- Çalışma masası 220 x 95x 75 cm ölçülerinde olacaktır.

- Masa üst tablası 30 mm MLY’dan üretilecektir.

- Yonga levha kenarları 2mm şok darbe önleyici ithal PVC ile kaplanacaktır.

- Masa ön perdesi 18mm MLY’den üretilecektir.

- Ön perde kenarları da 0.4 mm şok darbe önleyici ithal PVC ile kaplanacaktır.

- Masanın 15x14mm ölçülerinde minifiks ile montajı yapılacaktır.

- Masa Ayakları 18 mm MLY’dan birleştirilerek ve üçgen form verilerek üretilecektir.

- Masa içerisinde 2 adet 2’şer çekmeceli ve tek kilitli keson sabitlenmiş halde bulunacaktır.

- Masanın ayakları yere basan kısımlarda plastik pabuç kullanılacaktır.

- Çalışma masasının demonte veya montajı yapılmış halde teslimatı yüklenicinin tercihine bağlıdır. Demonte teslimat halinde masanın montajı yüklenici tarafından yapı içerisinde belirtilen alanda yapıalcak ve yerine yerleştirilecektir.

Etejer

- Etejer  95 x 50 x 75 cm ölçülerinde olacaktır.

- Etejer üst tablası 30mm MLY’den üretilecektir.

- Yonga levha kenarları 2mm şok darbe önleyici PVC ile kaplanacaktır.

- Ürün montajı 15x14mm zamak dubelli minifiks ile yapılacaktır.

- Etajer ayakları 30mm yonga levhadan üçgen form verilerek üretilecektir.

- Etajer içinde bulunan 2 kapaklı dolap sabitlenecektir.

- Etajerin ayaklarının yere basan kısmında plastik pabuç kullanılacaktır.

- Etejer’in demonte veya montajı yapılmış halde teslimatı yüklenicinin tercihine bağlıdır. Demonte teslimat halinde montaj yüklenici tarafından yapı içerisinde belirtilen alanda yapılacak ve yerine yerleştirilecektir.

Sehpa

- Sehpa 70x50x45 cm ölçülerinde olacaktır.

- Sehpa üst tabla kalınlığı 30mm MLY yonga levhadan üretilecektir.

- Yonga levha kenarları 2mm şok darbe önleyici ithal PVC ile kaplanacaktır.

- Sehpanın 15.0*14.0 mm ölçülerinde zamak dübelli minifiks ile montajı yapılacaktır.

- Sehpa ayakları 30mm myl'den üçgen form verilerek üretilecektir.

- Yonga levha kenarları 2mm şok darbe önleyici PVC ile kaplanacaktır.

- Gazetelik kısmı 18mm MYL yonga levhadan üretilecektir.

- Ayakların yere basan kısımlarında plastik pabuç bulunacaktır.

- Sehpa’nın demonte veya montajı yapılmış halde teslimatı yüklenicinin tercihine bağlıdır. Demonte teslimat halinde montaj yüklenici tarafından yapı içerisinde belirtilen alanda yapılacak ve yerine yerleştirilecektir.

      - Askılık

- Asgari 160 cm yükseklik ve 39 cm taban çapı

- Elektrostatik toz boya kaplamalı

      - Camlı Dolap

- Camlı dolap 80x40x190 cm ölçülerinde yapılacaktır.

- Camlı dolap üst tablası 30 mm, gövde kalınlığı ise 18mm MLY’den üretilecek ve  masa tablası ile aynı renkte olacaktır. Tüm kenarlarına tablalar ile aynı renk ve desende 2 mm PVC yapıştırılacaktır.

- Camlı dolapta toplamda 4 kapak bulunacaktır. 2 adet kapak 18mm MYL'dan üretilecek, diğer 2 kapak ise MDF profil çerçeve içerisine 4mm satina cam yerleştirilerek imal edilecektir.

- MDF profil yanak ebatı 4,5cm kalınlığı 2cm dir.

- Camlı dolapta 1. sınıf menteşeler kullanılacaktır.

- Dolap içerisinde 4 sıra raf bulunacaktır. Raflar 18 mm MYL den imal edilecek olup kenarları 0.40mm şok darbe önleyici ithal PVC ile kaplanacaktır.

- Dolabın yerle temas eden yüzeylerine 4 adet 5*5*6cm ebatlarında  plastik geçme ayak kullanılacaktır.

- Dolap arkalığı 8 mm MYL olup gövdeye kanal açılarak montajlanacaktır.

- Camlı Dolap’ın demonte veya montajı yapılmış halde teslimatı yüklenicinin tercihine bağlıdır. Demonte teslimat halinde montaj yüklenici tarafından yapı içerisinde belirtilen alanda yapılacak ve yerine yerleştirilecektir.

      - Toplantı Masası (Yuvarlak)

- Toplantı masası 120 cm çapında ve 75 cm yüksekliğinde olacaktır.

- Masa üst tabla kalınlığı 30mm MYL yonga levhadan üretilecektir.

- Yonga levha kenarları 2mm şok darbe önleyici ithal PVC ile kaplanacaktır.

- Masa ayaklarında 4 ayaklı sistem kullanılacaktır.

- Ayakların yere basan kısımlarında kayma engelleyici plastik pabuç bulunacaktır.

- Ürünün demonte veya montajı yapılmış halde teslimatı yüklenicinin tercihine bağlıdır. Demonte teslimat halinde montaj yüklenici tarafından yapı içerisinde belirtilen alanda yapılacak ve yerine yerleştirilecektir.

      - Çalışma Koltuğu

- Çalışma koltuğunda aşağı yukarı hareketi ve kendi ekseni etrafında 360 derece dönüşü sağlayan gazlı amortisör kullanılacaktır.

- Çalışma koltuğunun ayak yapısı metal üzeri kromajlı kaplama şeklinde imal edilecektir.

- Koltuk kaplaması kumaş veya suni deri döşemeli olacaktır. Kaplama malzeme gramajı asgari 350gr/m2 ağırlığında olacaktır.

- Kolçak malzemesi dolgulu iskelet üzeri kromaj kaplı ve estetik amaçlı döşeme renkli pet kaplama olacaktır.

- Çalışma koltuğunun oturma formu genişliği asgari 50 cm, yerden yüksekliği ise asgari 115 azami 125 cm olacaktır. Sırt yüksekliği 70 cm ve ayak genişliği ise 65 cm olacaktır.

- Çalışma koltuğunda özel form verilmiş 28dns sünger kullanılacaktır. Sünger yoğunluğu asgari 28 dns ve kalınlığı 70mm olacaktır.

- Koltuklar şekil ve görünüş olarak ergonomik yapıda, sırt dayama ünitesi, kolçaklar, oturma yeri ve ayak, koltuk iskeletine sağlam bir şekilde monte edilecek, bağlantı sisteminde sallantı ve boşluk olmayacaktır.

      - Misafir Koltuğu

- Misafir koltuğu ayaklarında 32x2mm özel dekape borudan şekillendirilmiş U tipi sabit ayak kullanılacaktır.

- Misafir koltuğunun ayak yapısı metal üzeri kromajlı kaplama şeklinde imal edilecektir.

- Koltuk kaplaması kumaş veya suni deri döşemeli olacaktır. Kaplama malzeme gramajı asgari 350gr/m2 ağırlığında olacaktır.

- Kolçak malzemesi dolgulu iskelet üzeri kromaj kaplı ve estetik amaçlı döşeme renkli pet kaplama olacaktır.

- Misafir koltuğunun oturma formu genişliği asgari 50 cm, yerden yüksekliği ise 95 cm olacaktır. Sırt yüksekliği 70 cm ve ayak genişliği ise 58x58 cm olacaktır.

- Misafir koltuğunda özel form verilmiş 28 dns sünger kullanılacaktır. Sünger yoğunluğu asgari 45 dns ve kalınlığı 70mm olacaktır.

- Koltuklar şekil ve görünüş olarak ergonomik yapıda, sırt dayama ünitesi, kolçaklar, oturma yeri ve ayak, koltuk iskeletine sağlam bir şekilde monte edilecek, bağlantı sisteminde sallantı ve boşluk olmayacaktır.

      - Toplantı Koltuğu

- Toplantı koltukları; çalışma koltuğu ve misafir koltukları ile bir takım olarak düşünülerek, aynı özellikte, aynı renk ve desende suni deri ile kaplanarak, görünümde bütünlük sağlanacaktır.

- Toplantı koltuğunda aşağı yukarı hareketi ve kendi ekseni etrafında 360 derece dönüşü sağlayan gazlı amortisör kullanılacaktır.

- Çalışma koltuğunun ayak yapısı metal üzeri kromajlı kaplama şeklinde imal edilecektir.

- Koltuk kaplaması kumaş veya suni deri döşemeli olacaktır. Kaplama malzeme gramajı asgari 350gr/m2 ağırlığında olacaktır.

- Kolçak malzemesi dolgulu iskelet üzeri kromaj kaplı ve estetik amaçlı döşeme renkli pet kaplama olacaktır.

- Toplantı koltuğunun oturma formu genişliği asgari 50 cm, yerden yüksekliği ise asgari 105 azami 115 cm olacaktır. Sırt yüksekliği 70 cm ve ayak genişliği ise 65 cm olacaktır.

- Çalışma koltuğunda özel form verilmiş 28dns sünger kullanılacaktır. Sünger yoğunluğu asgari 45 dns ve kalınlığı 70mm olacaktır.

- Koltuklar şekil ve görünüş olarak ergonomik yapıda, sırt dayama ünitesi, kolçaklar, oturma yeri ve ayak, koltuk iskeletine sağlam bir şekilde monte edilecek, bağlantı sisteminde sallantı ve boşluk olmayacaktır.

Standart Ve Kalite İle İlgili Hususlar

İşin yapımında, 1. sınıf ve TSE standartlı malzemeler kullanılıp, işin tekniğine uygun kaliteli işçilikle yapılacaktır.

  - ÖĞRETMENLER ODASI PAKETİ:

Donatımı yapılacak 16 okulun her birinde bir adet öğretmenler odası bulunmaktadır. Söz konusu odada bulunacak malzeme ile ilgili teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.

    - Öğretmenler Odası Takım Listesi

# Toplantı Masası: 			1 Adet

# Toplantı Koltuğu:			8 Adet

# Misafir Koltuğu:			12 Adet

# 8 Gözlü Öğretmen Dolabı: 	3 Adet

# Camlı Dolap			3 Adet

# Kare Sehpa:			2 Adet

# TV Sehpası:			1 Adet

    - Öğretmenler Odası Teknik Özellikleri:

      - Toplantı Masası:

- Toplantı masası 300x170x75 ölçülerinde olacaktır.

- Üst tabla kalınlığı 30mm MYL yonga levhadan üretilecektir.

- Üst tabla biri dekoratif sümen olmak üzere beş parçadan oluşacaktır.

- Yonga levha kenarları 2mm şok darbe önleyici ithal PVC ile kaplanacaktır

- Masa ayakları 1.5mm et kalınlığında özel boru ayaklardan imal edilecek ve masada 6 ayak kullanılcaktır.

- Toplantı masasının demonte veya montajı yapılmış halde teslimatı yüklenicinin tercihine bağlıdır. Demonte teslimat halinde montaj yüklenici tarafından yapı içerisinde belirtilen alanda yapılacak ve yerine yerleştirilecektir.

      - Toplantı Koltuğu

- Toplantı koltukları; çalışma koltuğu ve misafir koltukları ile bir takım olarak düşünülerek, aynı özellikte, aynı renk ve desende suni deri ile kaplanarak, görünümde bütünlük sağlanacaktır.

- Toplantı koltuğunda aşağı yukarı hareketi ve kendi ekseni etrafında 360 derece dönüşü sağlayan gazlı amortisör kullanılacaktır.

- Çalışma koltuğunun ayak yapısı metal üzeri kromajlı kaplama şeklinde imal edilecektir.

- Koltuk kaplaması kumaş veya suni deri döşemeli olacaktır. Kaplama malzeme gramajı asgari 350gr/m2 ağırlığında olacaktır.

- Kolçak malzemesi dolgulu iskelet üzeri kromaj kaplı ve estetik amaçlı döşeme renkli pet kaplama olacaktır.

- Toplantı koltuğunun oturma formu genişliği asgari 50 cm, yerden yüksekliği ise asgari 105 azami 115 cm olacaktır. Sırt yüksekliği 70 cm ve ayak genişliği ise 65 cm olacaktır.

- Çalışma koltuğunda özel form verilmiş 28dns sünger kullanılacaktır. Sünger yoğunluğu asgari 45 dns ve kalınlığı 70mm olacaktır.

- Koltuklar şekil ve görünüş olarak ergonomik yapıda, sırt dayama ünitesi, kolçaklar, oturma yeri ve ayak, koltuk iskeletine sağlam bir şekilde monte edilecek, bağlantı sisteminde sallantı ve boşluk olmayacaktır.

      - Misafir Koltuğu

- Misafir koltuğu ayaklarında 32x2mm özel dekape borudan şekillendirilmiş U tipi sabit ayak kullanılacaktır.

- Misafir koltuğunun ayak yapısı metal üzeri kromajlı kaplama şeklinde imal edilecektir.

- Koltuk kaplaması kumaş veya suni deri döşemeli olacaktır. Kaplama malzeme gramajı asgari 350gr/m2 ağırlığında olacaktır.

- Kolçak malzemesi dolgulu iskelet üzeri kromaj kaplı ve estetik amaçlı döşeme renkli pet kaplama olacaktır.

- Misafir koltuğunun oturma formu genişliği asgari 50 cm, yerden yüksekliği ise 95 cm olacaktır. Sırt yüksekliği 70 cm ve ayak genişliği ise 58x58 cm olacaktır.

- Misafir koltuğunda özel form verilmiş 28 dns sünger kullanılacaktır. Sünger yoğunluğu asgari 45 dns ve kalınlığı 70mm olacaktır.

- Koltuklar şekil ve görünüş olarak ergonomik yapıda, sırt dayama ünitesi, kolçaklar, oturma yeri ve ayak, koltuk iskeletine sağlam bir şekilde monte edilecek, bağlantı sisteminde sallantı ve boşluk olmayacaktır.

      - 8 Gözlü Öğretmen Dolabı

- Öğretmen dolabı 80 x 166 x 40 cm ölçülerinde yapılacaktır.

- Öğretmen dolabı üst tablası 30 mm kalınlığında melamin kaplı yonga levhadan üretilip, tüm kenarlarına tabla rengi ile aynı renkte 2 mm PVC yapıştırılacaktır.

- Öğretmen dolabı üst tablası kapaklardan taşkın olarak yapılacaktır.

- Öğretmen dolabının gövdesi (üst tabla hariç), orta dikme, rafları ve kapakları 18mm melamin kaplı yonga levhadan yapılacaktır. Tüm tablalara PVC yapıştırılacaktır.

- Kullanılacak PVC kenar bantları, kullanılacak tabla yüzey renginde, ahşap desenli ve belirtilen et kalınlıklarında olacaktır.

- Öğretmen dolabı dolap arkalığı; gövde renk ve deseninde, 8 mm melamin kaplı yonga levhadan tek parça halinde gövdeye kinişli takılacaktır.

- Öğretmen dolabı toplam 8 gözlü ve kapılı olacaktır.

- Kapaklarda ikişer adet kaliteli menteşe kullanılacaktır.

- Her kapağa birer adet silindirik başlı mobilya kilidi takılacaktır. Kilitler ikişer anahtarlı olacak ve herhangi bir dolabın anahtarı diğer dolabın kilidini açmayacaktır.

- Ahşap kısımlarda renk desen farklılığı, gönyesizlik ezik, çizik, çatlak, kabarma gibi kusurlar olmayacaktır.

- Ürünün demonte veya montajı yapılmış halde teslimatı yüklenicinin tercihine bağlıdır. Demonte teslimat halinde montaj yüklenici tarafından yapı içerisinde belirtilen alanda yapılacak ve yerine yerleştirilecektir.

      - Camlı Dolap

- Camlı dolap 80x40x190 cm ölçülerinde yapılacaktır.

- Camlı dolap üst tablası 30 mm, gövde kalınlığı ise 18mm MLY’den üretilecek ve  masa tablası ile aynı renkte olacaktır. Tüm kenarlarına tablalar ile aynı renk ve desende 2 mm PVC yapıştırılacaktır.

- Camlı dolapta toplamda 4 kapak bulunacaktır. 2 adet kapak 18mm MYL'dan üretilecek, diğer 2 kapak ise MDF profil çerçeve içerisine 4mm satina cam yerleştirilerek imal edilecektir.

- MDF profil yanak ebatı 4,5cm kalınlığı 2cm dir.

- Camlı dolapta 1. sınıf menteşeler kullanılacaktır.

- Dolap içerisinde 4 sıra raf bulunacaktır. Raflar 18 mm MYL den imal edilecek olup kenarları 0.40mm şok darbe önleyici ithal PVC ile kaplanacaktır.

- Dolabın yerle temas eden yüzeylerine 4 adet 5*5*6cm ebatlarında  plastik geçme ayak kullanılacaktır.

- Dolap arkalığı 8 mm MYL olup gövdeye kanal açılarak montajlanacaktır.

- Camlı Dolap’ın demonte veya montajı yapılmış halde teslimatı yüklenicinin tercihine bağlıdır. Demonte teslimat halinde montaj yüklenici tarafından yapı içerisinde belirtilen alanda yapılacak ve yerine yerleştirilecektir.

      - Sehpa

- Sehpa 70x50x45 cm ölçülerinde olacaktır.

- Sehpa üst tabla kalınlığı 30mm MLY yonga levhadan üretilecektir.

- Yonga levha kenarları 2mm şok darbe önleyici ithal PVC ile kaplanacaktır.

- Sehpanın 15.0*14.0 mm ölçülerinde zamak dübelli minifiks ile montajı yapılacaktır.

- Sehpa ayakları 30mm myl'den üçgen form verilerek üretilecektir.

- Yonga levha kenarları 2mm şok darbe önleyici PVC ile kaplanacaktır.

- Gazetelik kısmı 18mm MYL yonga levhadan üretilecektir.

- Ayakların yere basan kısımlarında plastik pabuç bulunacaktır.

- Sehpa’nın demonte veya montajı yapılmış halde teslimatı yüklenicinin tercihine bağlıdır. Demonte teslimat halinde montaj yüklenici tarafından yapı içerisinde belirtilen alanda yapılacak ve yerine yerleştirilecektir.

      - TV Sehpası

- TV sehpası 180 x 45 x 80 cm ölçülerinde olacaktır.

- TV sehpası ile toplantı masası ve öğretmenler odasındaki diğer mobilyaların renk ve desenleri uyumlu oalcaktır.

- Üst tabla ve yanları 30mm MYL yonga levhadan üretilecek olup gövdesi de 30mm MYL den imal edilecektir.

- Kapaklar sürgülü cam agt profil den üretilecektir. TV sehpasında 1. sınıf sürgü takımı kullanılacaktır.

- TV Sehpasının dolap özelliği de bulunacaktır. Dolap içerisinde orta kısmında 1 sıra raf ve kapalı kısımda da 1 adet raf bulunacaktır.

- Raflar ve kapaklar 18 mm MYL den imal edilecek olup kenarları 0.40mm şok darbe önleyici ithal PVC ile kaplanacaktır.

- Dolabın yerle temas eden yüzeylerine vazo ayak kullanılacaktır.

- Dolap arkalığı  8 mm MYL olup gövdeye kanal açılarak montajlanacaktır.

- Ürünün demonte veya montajı yapılmış halde teslimatı yüklenicinin tercihine bağlıdır. Demonte teslimat halinde montaj yüklenici tarafından yapı içerisinde belirtilen alanda yapılacak ve yerine yerleştirilecektir.

  - İBADETHANE PAKETİ:

Donatımı yapılacak 10 okulun her birinde bir bay, bir de bayan ibadethane alanı bulunmaktadır. Söz konusu alanda bulunacak malzeme ile ilgili teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.

    - İbadethane Takım Listesi

- İbadethane Zemin Halısı:	 			Bay 24,65m2 , Bayan 13,8 m2

- Dosya Dolabı ve Rahle:               			Dosya Dolabı 2 Adet, Rahle 5 Adet

- Islak Zemin Plastik Yer Karosu: 			Bay 12m2 , Bayan 9 m2

- Ayakkabılık:					2 Adet

    - İbadethane Takım Teknik Özellikleri

      - İbadethane Zemin Halısı

- İbadethane için kullanılacak zemin halısı bay ibadethane için 24,65m2, Bayan ibadethane için ise 13,8 m2 alanında  olacaktır.

- Asgari en genişliği 55 cm ve akrilik dokuma

- Asgari metrekare ağırlığı 3000 gr

- Metrekarede asgari 500.000 uç bulunacaktır

- Halı serilmeden önce gerekli yer yalıtımı ve kaymazlık tertibatı yüklenici tarafından yapılacaktır.

      - Dosya Dolabı ve Rahle

- Dosya dolabı 80x49x120 cm ölçülerinde yapılacaktır.

- Üst tabla kalınlığı 30mm,gövdesi ise  18mm MYL den imal edilecektir.

- 2 adet dolap kapağı 18mm ML'den üretilmiştir.

- Dolapta 1. sınıf menteşeler kullanılacaktır.

- Dolap içerisinde 2 sıra raf bulunacaktır.

- Raflar 18 mm MYL den imal edilecek olup kenarları 0.40mm şok darbe önleyici ithal PVC ile kaplanacaktır.

- Dolabın yerle temas eden yüzeylerine 4 adet 5*5*6cm ebatlarında  plastik geçme ayak kullanılacaktır.

- Dolap arkalığı 8 mm MYL olup gövdeye kanal açılarak montajlanacaktır.

- Dolaplar yüklenicinin tercihine göre demonte veya monte edilmiş halde teslimat noktasına getirilecektir. Demonte getirilen ürünlerin montajı yükleniciye aittir.

- Ahşap kısımlarda renk desen farklılığı, gönyesizlik ezik, çizik, çatlak, kabarma gibi kusurlar olmayacaktır.

- Rahle plastik malzemeden imal edilecektir ve 5 adet temin edilecektir.

- Rahle boyutları; ön yükseklik 32 cm arka 40 cm,  yüzey boyu 26 cm en 40 cm şeklinde olacaktır.

      - Islak Zemin Plastik Yer Karosu

- Her bir karo asgari 24x24 cm boyutlarında olacaktır.

- Karonun yerden yüksekliği asgari 2,5 cm olacaktır

- Karolar ortopedik özellikli ve plastik malzemeden imal edilecektir.

- İbadethane alanında ıslak zeminin tamamını kaplayacak şekilde yüklenici tarafından döşenecek ve yerleştirilecektir.

- Karo genişliği sebebiyle ıslak zeminde boşluk kalan alanlar yüklenici tarafından kesim ve parça yerleştirme suretiyle doldurulacaktır.

      - Ayakkabılık

- Asgari 90x70x33 cm boyutlarında olacaktır

- E1 Sınıfı, Kanserojen Madde İçermeyen, 1. Sınıf Melamin Kaplı Yonga Levha Kullanılacaktır.

- 18mm kalınlığında 1.sınıf suntalam kullanılacaktır.

- Ahşap bağlantı sistemleri birinci sınıf olacaktır.

- Çevre ve çocuk sağlığına uygun malzemeden üretilecektir.

  - TEKNOLOJİK DONATIM PAKETİ:

Donatımı yapılacak 10 okulun her birinin teknolojik donatımının tedariği de proje kapsamında sağlanacaktır. Söz konusu alanda temin edilecek malzeme ile ilgili teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.

    - Teknolojik Donatım Takım Listesi

- Televizyon:				3 Adet

- Projeksiyon Cihazı ve Aparatları:		5 Adet

- Dizüstü Bilgisayar ve Aksesuarları:	7 Adet

- Yazıcı:					2 Adet

- Fotokopi Makinası:			1 Adet

    - Teknolojik Donatım Teknik Özellikleri

      - Televizyon ve Uydu Bağlantısı

- Asgari 40 inç/102 cm ekran boyutu

- 4K Ultra HD özellikli

- Asgari SMR 800Hz görüntü ve 2x8W Ses özellikli ve 4 çekirdek işlemcili

- Asgari A+ enerji sınıfında yer alan

- 4K ve HD dahili uydu alıcı özellikli

- HDMI, USB, PC(VGA), Scart ve Component girişi bulunan

- Duvara askı aparatı

- Tüm TV’lere uydu bağlantısı yüklenici tarafından çekilecek ve TV’ler yayına hazır şekilde teslim edilecektir.

      - Projeksiyon Cihazı ve Aparatları

- Asgari 4.000 Ansilümen parlaklık

- Asgari 1200x800 gerçek çözünürlüklü ve 16:10 görüntü oranlı, 10000:1 Kontrast

- Asgari 4500 saat lamba ömrü

- HDMI çıkışlı

- Arkadan yansıtma ve tavana asma özellikli

- Projeksiyon cihazlarının yanında her bir cihaz için taşıma ve muhafazına yarayan çantaları yüklenici tarafından temin edilecektir.

- Her bir projeksiyon cihazının yanında sunum yapmaya imkan tanıyan pointer tedarik edilecektir. Pointer asgari 15 metre kablosuz çalışma mesafesine sahip,  pil göstergeli ve lazer işaretçili olacaktır.

- Her bir projeksiyon cihazı için asgari 10 metre uzunluğuna sahip HDMI kablosu temin edilecektir. Söz konusu HDMI kablo Full HD 1080p özellikli ve V1.4 olacaktır.

- Her bir projeksiyon cihazı için 10 metre uzunluğunda 3’lü grup priz temin edilecektir.

      - Dizüstü Bilgisayar ve Aksesuarları

- Asgari i7 işlemcili ve 256 gb SSD bellek kapasiteli

- Asgari 32 gb RAM kapasiteli

- Asgari 15,6 inç full HD 1920x1080 çözünürlüklü ekran ve 2gb ekran kartı hafızası

- DVD yazıcı ve okuyucusu bulunan (DVD yazıcı ve okuyucusu bulunmaması halinde harici DVD okuma-yazma aparatı temin edilecektir.)

- Windows 10 işletim sistemine ve güncel Office uygulamalarına sahip

- Her bir dizüstü bilgisayar için kablosuz mouse

- Her bir dizüstü bilgisayar için uygun taşıma çantası

      - Yazıcı

- Yazıcı, fotokopi, faks, tarayıcı özellikli

- Kablosuz iletişime uygun (wi-fi)

- Asgari 24 bit 600x400 tarayıcı ve fotokopi çözünürlüğü

- Asgari 1500 sayfa toner kapasitesi

- Asgari 1200x1200 dpi baskı kalitesi

- Kağıt, zarf, etiket, kartpostal basım seçenekleri

- 7 Adet yedek kartuşu ile birlikte teslim edilecektir.

      - Fotokopi Makinesi

- Renkli ve siyah beyaz çıktı özellikli

- Fotokopide renkli ve siyah beyaz asgari 18 s/b baskı hızı

- Asgari 600x600 kopyalama çözünürlüğü

- Asgari 150 sayfa siyah ve 700 sayfa renkli toner çıktı kapasitesi

- 600x600 dpi baskı ve asgari 300x300 dpi tarayıcı çözünürlüğü

- Otomatik dubleks baskı özellikli

- Wi-fi bağlantı özelliği bulunan

- Faks özellikli ve asgari 33.6 kpbs faks hızına sahip

- 7 set yedek toner ile teslim edilecektir.

  - MUHTELİF EŞYA PAKETİ

Donatımı yapılacak 10 okulun her birinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan muhtelif malzemeler ve temin edilecek malzeme ile ilgili teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.

    - Muhtelif Eşya Takım Listesi

- Kumaşlı mantar pano:	           54 Adet

- Stor Perde:			           93 Adet

- Temizlik Arabası Seti		4 Adet

- Buzdolabı				1 Adet

- Bulaşık Makinesi			1 Adet

- WC Paketi:			1 Adet

    - Muhtelif Eşya Teknik Özellikleri

      - Kumaşlı Mantar Pano

- Asgari 90x200 ölçülerinde

- Duvara askı aparatı bulunan

- Alimünyum çerçeveli ve mantar üzeri kumaş kaplamalı

      - Stor Perde

- Stor perdelerin ölçüsü 120x180’dir. Stor perde boyutları bu pencere ölçüsüne uyacak şekilde seçilecektir.

- Zebra perde tipi kullanılcaktır

- Polyester maddeden imal edilmiş.

- Stor perdelerin montajı yüklenici sorumluluğundadır.

      - Temizlik Arabası Seti

- Asgari 70x70x90 cm ebatlarında 6mm polipropilen gövdeden imal edilmiş olacaktır.

- 4x80mm plastik gövdeli sırt kauçuk ve tamponlu tekerlekler üzerinde taşınacaktır.

- Ürün asgari 25 litrelik iki kovalı olacaktır.

- Dik pres, mop asma ve aksesuar taşıma askısı, aksesuar kovası bulunacaktır.

      - Buzdolabı

- Buzdolabı en az (brüt) 580 lt toplam hacimli, no frost özellikli en az (brüt) 140 lt hacimli dondurucu bölüme sahip olacaktır.

- Soğutucu bölümde en az iki adet ikisi yüksekliği ayarlanabilir raf ile en az iki adet sebze meyve çekmecesi bulunacaktır.

- Hızlı soğutma fonksiyonu bulunacaktır.

- Led ekranlı kontrol paneli bulunacaktır.

- En az A++ enerji tüketim seviyesine sahip olacaktır.

      - Bulaşık Makinesi

- Bulaşık makinesi en az 12 kişilik yemek takımı kapasiteli ev tipi bulaşık makinesi olacaktır.

- En az A++ enerji tüketim seviyesine sahip olacaktır.

- En az 7 programlı olacaktır.

- Çocuk kilidi özelliği bulunacaktır

      - WC Paketi

- Metal ve hijyenik klozet fırçası – 55 Adet

- Fotoselli Kağıt Havluluk -           14 Adet

- SEVKE HAZIRLAMA, SEVK , AMBALAJ VE ETİKETLEME:

Tüm donatım malzemeleri nakliye aracı ile kullanım yerine sevk edilirken malzemelerin çizilmesini önlemek için kabarcıklı naylon vb. sarılarak, malzemelerin çizilmesi, birbirine sürtmesi ve hasar görmesi önlenecek ve kullanım yerine ulaştırılacaktır. Ayrıca malzemenin cinsine ve yapısına göre koruyucu kutu ve diğer materyal de kullanılacaktır.

Malzemelerin tüm taşıma ve kurulumu yüklenici sorumluluğundadır. Taşıma veya kurulum sırasında zarar gören malzeme idare tarafından kabul edilmeyecek olup yüklenicinin ilgili malzemeleri herhangi bir bedel talep etmeksizin değiştirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Malzemelerin taşınmasının öncesinde yüklenici idareye bilgi verecek ve nakliyeye aktarılacak malzemeler nakliye öncesinde idarenin kontrolünden geçecektir. Söz konusu bilgilendirme yüklenici tarafından nakliye gününden asgari 3 işgünü önce idareye yapılacak olup nakliye öncesinde idarenin personeli tarafından ürünlerin incelenebilmesi için gerekli imkanlar yüklenici tarafından oluşturulacaktır.

Donatımı yapılacak 10 okul için malzemelerin teslim yeri Kahramanmaraş (4 Okul), Kilis (5 Okul) ve Kayseri (1 Okul) illerinde bulunan okullar olacaktır. İdare malzemelerin teslim adresini tedarik sürecinde yükleniciye iletecektir. Adres illerinde değişiklik olması halinde yükleniciye ayrıca nakliye ücreti ödenmeyecektir.

- ÖZEL ŞARTLAR

İşin yapımında kullanılacak malzemelerin renk ve deseni ile kullanılacak aksesuarların seçimleri Proje Uygulama Birimimizce belirlenecektir.

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yüklenici tarafından şartnamede belirtilen özelliklere uygun malzeme seçenekleri idareye sunulacaktır.

- ONAY VE ÜRETİM

Proje kapsamında alınacak ekipmanlarda proje görünürlüğünün sağlanabilmesi için ekipman etiketleri kullanılacaktır. Söz konusu etiketlerin tasarımı “FRIT Fonu Kapsamında Finanse Edilen AB Dış Eylemlere Yönelik İletişim ve Görünürlük Kılavuzu”nda belirtilen görünürlük kurallarına uygun olarak yapılacaktır.

Görünürlük etiketinin büyüklüğü ekipman boyutuna göre uyarlanacak ve ekipmanın uygun bir yerine ilk bakışta görünecek şekilde yerleştirilecektir.

Görünürlük etiketlerinin tasarımı ve ekipmanlara yerleştirilmesi sürecinde yüklenicinin Proje iletişim sorumluları ile irtibat halinde olması önem taşımaktadır.

Üzerinde AB görünürlük öğeleri bulunan tüm materyaller için logo kullanımı, yerleşim ve büyüklük gibi unsurlar,  üretim öncesinde AB Delegasyonu ve KfW’ya değerlendirme amacıyla sunulacaktır.  Yüklenici ekipmanlara görünürlük etiketlerinin yerleştirilmesinde İdareden herhangi bir ek ödeme talep etmeyecektir. Görünürlük etiketleri basılmadan önce etiket tasarımları için İdare’den yazılı onay alınmalıdır. İdare tarafından onaylanmayan hiçbir materyal basılamaz ve ekipmanlara görünürlük amaçlı uygulanamaz.

- ÖDEMELER

# Ödemeler aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

# Ara ödemeler = Sözleşme Bedeli x 0,9 x (Büro Malzemeleri ve Donatım Eşyalarının Alımı ve Kurulumu Yapılan Okul Sayısı)/Toplam Okul Sayısı

# Tüm okullardaki kabul işlemleri tamamlandıktan sonra Sözleşme bedelinin tamamı ödenecektir.

İş bu şartname 8 (Sekiz) maddeden oluşmaktadır.

# Footnotes

İlgili Kılavuza linkten erişilebilir: https://www.avrupa.info.tr/en/learn-about-eu-visibility-guidelines-16